1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, встраиваемые, предназначены для общего и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений.

1.2 Светильники встраивают в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала.

1.3 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного света и теплого света.

1.4 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | II |
| Светильники пригодны для установки на поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |

2.2

| Модель | Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт | Световой поток ±5%,Лм холодное/нейтральное/теплое свечение | Габаритные размеры светильника, мм | Установочное отверстие, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRG 2-01 | 2 | 100/-/- | Ø45x44 | Ø40 |
| DRG 2-02 | 2 | 120/-/- | 60x60x20 | Ø47 |
| DRG 2-03 | 2 | 120/-/- | 77x20 | Ø46 |
| DRG 2-04 | 2 | 120/-/- | Ø63x24 | Ø50 |
| DRG 2-05 | 2 | 120/-/- | Ø52x24 | Ø47 |
| DRG 2-06 | 2 | 120/-/- | Ø78x52 | Ø70 |
| DRG 2-07 | 2 | 120/-/- | Ø63x30 | Ø55 |
| DRG 2-08 | 2 | 120/-/- | Ø42x26 | Ø33 |
| DRG 2-09 | 2 | 120/-/- | Ø62x24 | Ø45 |
| DRG 2-10 | 2 | 120/-/- | Ø52x30 | Ø45 |
| DRG 2-11 | 2 | 120/-/- | Ø62x21 | Ø45 |
| DRG 2-50 | 2 | 120/-/- | Ø75x40 | Ø55 |
| DRG 4-12 | 4 | 330/-/- | 71x71x66 | Ø60 |
| DRG 4-13 | 4 | 330/-/- | Ø69x64 | Ø60 |
| DRG 4-14 | 4 | 360/-/- | Ø78x39 | Ø63 |
| DRG 4-15 | 4 | 360/-/- | Ø78x39 | Ø62 |
| DRG 4-16 | 4 | 360/-/- | Ø68x39 | Ø57 |
| DRG 4-17 | 4 | 360/-/- | Ø78x39 | Ø60 |
| DRG 4-18 | 4 | 360/-/- | Ø78x39 | Ø60 |
| DRG 4-19 | 4 | 360/-/- | 84x84x41 | Ø75 |
| DRG 4-20 | 4 | 360/-/- | Ø90x37 | Ø80 |
| DRG 4-21 | 4 | 360/-/- | Ø90x43 | Ø70 |
| DRG 4-22 | 4 | 360/-/- | Ø90x43 | Ø70 |
| DRG 4-23 | 4 | 360/-/- | Ø90x43 | Ø76 |
| DRG 4-24 | 4 | 360/-/- | Ø90x43 | Ø76 |
| DRG 4-25 | 4 | 360/-/- | 91x91x43 | Ø75 |
| DRG 4-26 | 4 | 360/-/- | 91x91x43 | Ø75 |
| DRG 4-27 | 4 | 360/-/- | 91x91x43 | Ø75 |
| DRG 4-28 | 4 | 360/-/- | 91x91x43 | Ø75 |
| DRG 4-29 | 4 | 360/-/- | 90x90x43 | Ø70 |
| DRG 4-30 | 4 | 360/-/- | Ø72x40 | Ø60 |
| DRG 4-51 | 4 | 360/-/- | Ø95x45 | Ø75 |
| DRG 4-52 | 4 | 360/-/- | Ø70x60 | Ø60 |
| DRG 6-32 | 6 | 600/-/- | Ø109x68 | Ø95 |
| DRG 6-33 | 6 | 600/-/- | Ø109x70 | Ø95 |
| DRG 6-53 | 6 | 600/-/- | Ø94x82 | Ø75 |
| DRG 7-35 | 7 | 700/-/- | Ø90x72 | Ø80 |
| DRG 7-36 | 7 | 720/-/- | Ø109x70 | Ø95 |
| DRG 8-38 | 8 | 800/-/- | Ø90x72 | Ø80 |
| DRG 8-39 | 8 | 840/-/- | Ø108x70 | Ø95 |
| DRG 8-40 | 8 | 840/-/- | Ø118x50 | Ø100 |
| DRG 8-41 | 8 | 840/-/- | Ø85x42 | Ø70 |
| DRG 8-42 | 8 | 840/-/- | Ø85x52 | Ø70 |
| DRG 8-43 | 8 | 840/-/- | Ø78x40 | Ø65 |
| DRG 8-44 | 8 | 840/-/- | Ø78x40 | Ø70 |
| DRG 9-45 | 9 | 1080/-/- | Ø138x70 | Ø123 |
| DRG 3-46 | 3 | 240/-/- | 125x60x24 | 110x50 |
| DRG 16-48 | 16 | 1680/-/- | 206x105x67 | 190x93 |
| DRG 11-49 | 11 | 1080/-/- | 175x92x45 | 240x75 |
| DRG 14-50 | 14 | 1400/-/- | 177x177x45 | 160x160 |
| DRG 8-47 | 8 | 720/-/- | 175x92x45 | 160х75 |
| DRG3-52 | 3 | 360/-/- | Ø54x54 | Ø46 |
| DRG3-53 | 3 | 360/-/- | 54x54x54 | Ø62 |
| DRG3-54 | 3 | 360/-/- | Ø67x54 | Ø50 |
| DRG3-55 | 3 | 360/-/- | 67x67x54 | Ø62 |
| DRG3-62 | 3 | -/330/- | Ø40x25 | Ø35 |
| DRG3-63 | 3 | -/330/- | 40x40x25 | Ø35 |
| DRG3-64 | 3 | -/330/- | Ø40x25 | Ø35 |
| DRG3-65 | 3 | -/330/- | Ø44x30 | Ø37 |
| DRG3-66 | 3 | -/330/- | 44x44x30 | Ø37 |
| DRG3-68 | 3 | -/300/240 | Ø90x60 | Ø75 |
| DRG5-56 | 5 | 550/500/- | Ø80x62 | Ø70 |
| DRG5-58 | 5 | 550/500/- | 95x95x65 | Ø80 |
| DRG7-60 | 7 | 750/-/700 | Ø90x87 | Ø80 |
| DRG7-61 | 7 | 750/-/700 | 90x90x87 | Ø80 |
| DRG7-62 | 7 | 750/-/700 | 95x95x80 | Ø90 |
| DRG8-69 | 8 | -/800/640 | Ø110x60 | Ø90 |
| DRG10-57 | 10 | 1100/-/1000 | Ø110x70 | Ø85 |
| DRG10-59 | 10 | 1100/-/1000 | 110x110x70 | Ø100 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам блока питания, фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Установить светильник в нишу подвесного потолка или другое монтажное отверстие потолка или стены. Светильник готов к эксплуатации. Включить питание.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводить обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность (Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171).

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 3.10.16г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии DRG

ПАСПОРТ